## Slide 1: Prépresse
IMPERATIFS TECHNIQUES & normalisations
Notes: Les métiers de la communication imprimée se transforment : d’arts graphiques, ils deviennent Industrie graphique.
Logiquement, les notions de normes & de standards sont au cœur de cette mutation, avec tout particulièrement les normes ISO 12647, qui comme toutes les autres normes industrielles, ambitionnent de lever les freins à la production & au commerce par la standardisation des processus de production.

## Slide 2: Le langage Postscript
Création par Adobe en 1982
Extraordinaire diffusion
Fut longtemps le standard incontournable
Variante image : l’EPS (Encapsulate PostScript)
Notes: 1982 : ne s’agissait que d’imprimer du texte sur une imprimante de bureau au départ.
Le Poscript n’est pas un format mais un langage de commande numérique : un langage inventé pour piloter à distance une imprimante et lui dicter le travail à réaliser.
EPS : Encapsulate PostScript : format d’image déjà postscript

## Slide 3: Le langage Postscript
Langage multiplateforme
Génère un fichier unique
Un langage, pas un format
Faire communiquer des logiciels avec des imprimantes
RIP (Raster Image Processor)
Notes: les imprimantes impriment de façon matricielle : la feuille de papier imprimable est divisée en un nombre fini de colonne verticales et des rangées horizontales : plus le maillage de cette grille est fin, plus la résolution de l’imprimante est haute.
Or les logiciels ne sont pas tous matriciels, nombre d’entre eux sont vectoriels. Dans ces applications, la page à imprimer est pensée non comme une grille de points, mais comme une suite d’informations balisées. Le langage PostScript a été inventé pour faire communiquer les logiciels, et leur principe de dispositions vectorielles, avec un dispositif d’impression de principe matriciel.
Une imprimante PostScript est pilotée par un RIP dont la fonction n’est autre que de recevoir les commandes vectorielles du PostScript et de les transformer en informations matricielles par l’imprimante.
Ce langage PostScript entre plates-formes permet d'obtenir un fichier unique comportant tous les éléments décrivant la page (textes, images, polices, couleurs, etc.).

## Slide 4: Le langage Postscript
Défauts du PostScript
Poids des fichiers
Abandon par Adobe en 2007
Fichiers non éditables
Dépendance du système d’impression choisi (RIP : Raster Image processor)
Erreurs PostScript
Succès de QuarkXPress
Notes: Le PostScript peut être interprété différemment selon les logiciels et les matériels qui le gèrent
RIP : Raster Image processor : processeur de l’imprimante qui interprète les commandes du fichier Postscript et les traduit en données matricielles.
Qui dit langage dit syntaxe
Comme dans les langages humains, il y a plusieurs syntaxes possibles pour exprimer la même information.
Il n’existe pas une mais des milliers de façons différentes pour décrire une même page en PostScript.
A contrario, il n’existe pas une seule façon de le comprendre.
Donc deux RIP (Raster Image Processor) peuvent ne pas interpréter de la même façon les instructions PostScript.
Les RIP doivent faire des calculs pour positionner les éléments sur la page. Calculs => erreurs
ERREURS POSTCRIPTS : dans un flux de production PostScript, on n’est jamais sûr à 100% que le résultat imprimé correspond aux intentions du créateur du document.
Succès de QuarkXPress à la fin des années 80 vint du fait qu’il générait des fichiers PostScripts bien écrits, bien structurés, peu de boucles superflues donc peu d’erreurs par les RIP.
Malgré tout les inconvénients subsistaient et ont incliné au passage au tout PDF.

## Slide 5: Le PDF, format central en prépresse
Création par Adobe en 1993
But originel :
s’affranchir du papier
Extraordinaire diffusion
Échanger des documents sans avoir à les imprimer
Devenu format de prédilection dans l’imprimerie
Notes: Il existe un lien de filiation directe entre le Postscript et le PDF, le second étant en quelque sorte une réécriture plus évoluée du premier.
Créé par Adobe en 1993, avec alors le but de s’affranchir du papier et de pouvoir s’échanger des documents de travail sans avoir à les imprimer.
PDF : Le Portable Document Format, communément abrégé en PDF, est un langage de description de pages créé par la société Adobe Systems et dont la spécificité est de préserver la mise en forme d’un fichier – polices d'écritures, images, objets graphiques, etc – telle qu'elle a été définie par son auteur, et cela quels que soient le logiciel, le système d'exploitation et l'ordinateur utilisés pour l’imprimer ou le visualiser.
L'avantage du format PDF est qu'il préserve les polices, les images, les objets graphiques et la mise en forme de tout document source, quelles que soient l'application et la plate-forme utilisées pour le lire.
Le format PDF peut aussi être interactif. Il est possible (grâce à des logiciels tels Adobe Acrobat Pro, LibreOffice ou Scribus) d'incorporer des champs de textes, des notes, des corrections, des menus déroulants, des choix, des calculs, etc. On parle alors de formulaire PDF.
C'est pourquoi ce format est utilisé dans un ensemble large et varié de logiciels, de l'exportation dans les suites bureautiques grand public, aux manipulations par des programmes spécialisés de l'industrie artistique, en passant par la génération de factures électroniques via Internet.
Plus techniquement, les fichiers PDF peuvent être créés avec des options personnalisées, tant aux niveaux de la compression des images et des textes, de la qualité d'impression du fichier, que du verrouillage (interdiction d'impression, de modification…).
Le PDF s'est imposé comme format d'échange (consultation d'écran, impression, etc.) et d'archivage de documents électroniques, il est devenu un « standard international ».
Outre la portabilité, trois facteurs qui expliquent le succès : gratuité d’Adobe Reader, format ouvert, Internet.
Outre ces qualités, le PDF est devenu le standard de prédilection dans le prépresse essentiellement à cause de sa plus grande prévisibilité

## Slide 6: Le PDF, format central en prépresse
Un format qui pallie aux défaut du PostScript
Un format, pas un langage
Données compressées
Plus prévisible
Contient déjà les calculs du PostScript
Fichiers éditables
Affichage correct
Indépendance / l’impression
Notes: Après avoir énuméré les avantages du PDF :
Pour autant, le format PDF n’est pas exempt de pièges pour les professions de la presse et du prépresse. En effet, il ne s’agit pas d’un format développé exclusivement pour les besoins de l’industrie graphique. C’est même tout le contraire ! Dans l’esprit de ses concepteurs, le PDF a vocation universelle. Il se veut la réponse à toutes les problématiques d’échanges de documents électroniques. Ses plus grands marchés sont d’ailleurs la bureautique & la gestion documentaire, à mille lieues des contraintes de l’impression professionnelle. Un document PDF peut par exemple contenir du son ou de la vidéo, autant d’informations qui laisseraient perplexe la meilleur des imprimantes.
Pour faire court, on peut dire que le PDF a les défauts de ses qualités : la richesse des possibilités de ce format oblige les professionnels de l’industrie graphique à contrôler les documents PDF afin de s’assurer que rien de ce qu’ils contiennent ne viendra perturber leur impression.

## Slide 7: La Mort du PostScript :
PDF PRINT ENGINE
Création en 2008
Séparer le contenu graphique (PDF) des ordres de traitement d’impression (JDF)
Affranchissement du PostScript
Moteur de rendu ACR
WYSIWYG
Intégration de données variables
Plus de conversion des polices
Renouvellement en cours des imprimantes
Nouvelles machines traitant le fichier PDF sans une étape PostScript
Notes: PDF Print Engine est un bouquet technologique appelé à outiller les flux de production prépresse. Son principe de base consiste à séparer le contenu graphique, enregistré dans un document PDF, des spécifications de traitement, consignées quant à elles dans un fichier JDF (Job Definition Format).
JDF : Job Definition Format
Le fichier JDF va indiquer toutes les indications de prépresse à suivre, comme le calcul des transparences, les conversions colorimétriques, la génération des recouvrements (trapping) ou encore l’imposition.
Le fichier PDF lui-même reste intègre, indépendant des technologies et des systèmes qui doit l’imprimer. Il reste ouvert aux modifications jusqu’au derniers moments (confection des films de la plaque Offset)
ACR : Adobe Common Renderer : même moteur utilisé pour la prévisualisation et l’impression
Plus de conversion des polices TrueType et OpenType en PostScript : les polices sont directement comme le voulait leur concepteur, donc réduction des risques d’erreurs (caractères manquants, casse modifiée…)
Données variables : ex l’envoi de mailings.

## Slide 8: PDF Page Boundaries
Zones de page PDF
Notes: Les Zones de pages PDF : indispensable pour le l’impression correcte des fichiers PDF. Elles précisent les bornes (boundaries) selon lesquelles un document PDF doit être affiché, manipulé ou imprimé.
Les coordonnées sont dans le codage du fichier PDF : position x et y des angles supérieurs droits et inférieurs gauche (forcément un rectangle).
MediaBox ou zone de support : seule zone obligatoirement présente et renseignée dans un document PDF (les autres sont optionnelles). Forcément plus grande que les autres
CropBox ou zone de cadrage : zone visible à l’écran =>et donc par défaut, la zone d’impression
TrimBox ou zone de rogne : fondamentale pour les imprimeurs, délimitée par les repères de coupe. C’est elle qui délimite les dimensions du produit fini.
BleedBox ou zone de fond perdu : utilisé par les logiciels pour faire les fonds perdus.
ArtBox : position de la page PDF importée dans un logiciel de mise en page (plus anecdotique)

## Slide 9: Les Normes ISO
International Organization for Standardisation
Organisation internationale de standardisation
Fondation en 1947
Genève
164 pays
Organisme non gouvernemental
http://www.iso.org
Avantage des normes :
Renforce l’efficacité de l’industrie
Ouvre des marchés internationaux
Réduit les obstacles techniques au commerce

## Slide 10: Les Normes ISO pour le PDF
ISO 15930
Normes ISO PDF/X
Pour l’impression:
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2003
Interdire métadonnées non imprimables
Intégrer les polices
Pas de résolution minimale
PDF/X-4:2010
Notes: Les échanges de fichiers PDF dans l’industrie graphique sont l’objet de plusieurs normes éditées l’ISO (organisme international de normalisation) et regroupées dans le document ISO 15930. Ce document définit différents standards pour les fichiers PDF.
Les normes ISO PDF/X n’obligent pas à prouver que le document respecte bien telle norme. Elles demandent qu’une balise (un marqueur) soit ajouté au fichier PDF afin de préciser quelle norme est censée être respectée. Au graphiste et à l’imprimeur de vérifier si le désir correspond à la réalité.

## Slide 11: Les Normes ISO pour le PDF
ISO 15930 PDF/X-1a:2003
N’autorise que les échanges de fichier PDF en CMJN ou tons directs
Polices incorporées
MédiaBox et TrimBox précisées (BleedBox, ArtBox, CropBox optionnelles)
Notes: Tons directs : gammes comme Pantone la plus connue
Norme recommandée surtout quand on ne connaît pas son imprimeur

## Slide 12: Les Normes ISO pour le PDF
ISO 15930 PDF/X-3:2003
Idem que PDF/X-1a:2003 mais :
Tout encodage de couleur possible (RVB, LAB, CMJN)
Inclusion du profil ICC
Notes: Un profil ICC est un fichier numérique d'un format particulier (extensions .icc et .icm) décrivant la manière dont un périphérique informatique restitue les couleurs. Ce type de fichier a été créé par l'International Color Consortium (ICC) pour permettre aux professionnels de la publication assistée par ordinateur de maîtriser les couleurs tout au long de la chaîne graphique (gestion de la couleur).

## Slide 13: Les Normes ISO pour le PDF
ISO 15930 PDF/X-4:2010
Idem que PDF/X-3:2003 mais :
Utilise la technologie Adobe Print Engine
Autorise les transparences

## Slide 14: La Norme ISO 12647
Une norme pour les métiers du graphisme
« Technologie graphique – Contrôle des procédés de production de séparation couleurs tramées, d’épreuve & d’impression professionnelle »
Notes: C’est le fer de lance du processus de normalisation des métiers graphiques, promouvant des conditions d’impressions standardisées, les épreuves certifiées et le calibrage des presses.
Rassemble les spécifications requises pour l’impression professionnelle de travaux de qualité

## Slide 15: La Norme ISO 12647
Plusieurs sous-normes
ISO 12647-1 : méthodes & outils de mesure
ISO 12647-2 & ISO 12647-3 : offset
ISO 12647-7 : épreuvage numérique
ISO 12647-8 : maquettes numériques en couleur
Notes: Offset : machine feuille et rotative avec (2) ou sans (3) sécheur
4 : héliogravure
5 : sérigraphie
6 : flexographie
7 : Epreuve contractuelle certifiée : impression sur une jet d’encre qui doit stimuler l’impression finale.

## Slide 16: La Norme ISO 12647
Aspects régis (exemples)
Linéature de trame
Encres et charges d’encre
Enjeux économiques
Colorimétrie
Types de papiers
Standards des papiers
Balances des gris
Calibrages des presses
Organismes de certification
Notes: Autres exemples : charge d’encre maxiale, couleur et brillance des papiers d’impression, couleurs & brillance des encres imprimées selon le papier